## Slide 1: REALIZACIJA

## Slide 2
    skup radnih procesa, koji omogućavaju ostvarenje digitalnog zapisa, odnosno direktnog prenosa, slike i zvuka TV emisije
    preduslov za neposrednu realizaciju - uspešno ispunjenje zadataka proizvodne pripreme
    realizacija zavisi od:
    programske vrste
        složenosti projekta
        tehnološkog načina
    Dva osnovna tehnološka načina realizacije:
          snimanje (radi kasnijeg emitovanja)
          ostvarenje direktnog prenosa - "živo"
Realizacija

## Slide 3
    Zavisno od mesta realizacije razlikujemo:
          realizacija u TV studiju
          realizacija izvan studija
              reportažnim kolima
              ENG/EFP ekipom
    Sa stanovišta karakteristike ostvarenih zapisa, odnosno neophodnosti kasnije montaže, razlikujemo:
          snimanje sa direktnom montažom
          snimanje sa naknadnom montažom
Realizacija

## Slide 4
    Snimanje sa direktnom montažom odvija se po dramaturškom redosledu programskog projekta korišćenjem više kamernih lanaca u sistemu
    Snimanje sa naknadnom montažom ne obavlja se po dramaturškom redosledu, već prema potrebi da se proces realizacije obavi na što racionalniji način
    snimanje se obavlja po scenama, sekvencama, kadrovima uz ponavljanje pojedinih kadrova – snimanje dublova
    po završetku snimanja, neophodno je da se u toku montaže izvrši povezivanje svih delova u jedinstvenu dramaturšku celinu koja predstavlja TV emisiju
Realizacija

## Slide 5
    Radne operacije koje su zajedničke za snimanje/direktan prenos u studiju i izvan njega:
    hladna proba u opremljenom objektu
    tehnička priprema za rad u objektu
    postavljanje opšteg svetla
    kadriranje
    podešavanje svetla
    progon
    korekcija svetla i podešavanje kamera
    kostimiranje, maskiranje i šminkanje izvođača
    generalna proba
    snimanje/direktan prenos
Realizacija

## Slide 6
Realizacija u TV studiju

## Slide 7
Realizacija izvan TV studija sa RK

## Slide 8
Realizacija u režiji studija

## Slide 9
EFP snimanje

## Slide 10
ENG uključenje

## Slide 11: Hladna proba u opremljenom objektu
Notes: ”važni i zanimljivi nedavni događaji”

## Slide 12
    hladna mizanscenska proba (proba bez tehničkih uređaja za snimanje/direktan prenos)
    pre početka hladne probe u opremljenom objektu obaviće se postavljanje dekora (svih scenografskih elemenata i scenske rekvizite)
    pod objektom podrazumeva se TV studio ili objekat izvan TV stanice (stan, restoran, park, koncertna dvorana...).
    hladna proba omogućuje izvođačima da prilagode svoju igru/kretanje u opremljenom objektu u kojem će se obaviti faza realizacije, kao i ekipi realizacije da oseti opremljeni prostor i igru/kretanje izvođača, kako bi mogli na osnovu utvrđenog mizanscena da precizno definišu zadatke i usklade svoj rad u datom objektu sa rediteljskom koncepcijom
Hladna proba u opremljenom objektu

## Slide 13
    Hladnoj probi u opremljenom objektu pored reditelja i izvođača prisustvuju:
    organizator
    scenograf
    kostimograf
    direktor fotografije
    glavni kamerman
    majstor tona
    asistent režije
    Hladna proba održava se u opremljenom objektu, pre nego što se pristupi tehničkoj pripremi za rad u objektu, a obavezno pre toplih proba
Hladna proba u opremljenom objektu

## Slide 14: Tehnička priprema za rad u objektu
Notes: ”važni i zanimljivi nedavni događaji”

## Slide 15
    radni proces koji treba da neposredno ostvari sve tehničke uslove za realizaciju TV emisije
    tehnička priprema za rad u objektu je uslovljena prostorno-tehničkim elementom koji bitno utiče na način izvršenja radnih zadataka
    način tehničke pripreme zavisi od mesta realizacije (u TV studiju ili izvan TV stanice) i od tehnološkog načina (snimanje ili direktan prenos)
    u TV studiju
    potrebno je pripremiti svu potrebnu tehniku u studiju i režiji
    razmotati kablove
    proveriti stative
    postaviti kamere na pozicije koje su određene na hladnoj mizanscenskoj probi
    proveriti vezu (intercom) između kamermana i režije
Tehnička priprema za rad u objektu

## Slide 16
    pripremiti potrebne mikrofone koji su ustanovljeni od strane majstora tona još za vreme hladne mizanscenske probe
    priključuju se kontrolni monitori i proverava audio monitoring
    planirana scenska tehnika (far šine sa far kolicima, kran) postavlja se na utvrđena mesta
    U režiji
    odrediti magnetoskop / server na kojem će se obaviti snimanje
    pripremiti karakter generator (PC) za potrebe el. grafičke obrade slike
    prekontrolisati telefonski hibrid preko audio miksete
    u slučaju prosleđivanja eksternog signala (preuzimanje TV signala druge TV stanice ili signala naše ekipe putem linka za potrebe uključenja sa lica mesta) potrebno je proveriti komunikaciju i dolazni signal
Tehnička priprema za rad u objektu

## Slide 17
    Izvan TV studija
    dopremanje tehnike na mesto snimanja
    postavljanje tehnike (uređaji i rasveta)
    priključenje na izvor el. energije
    povezivanje, podešavanje i kontrola svih uređaja
    izviđanjem objekta precizno je utvrđeno da li postoje uslovi za navedene radnje tehničke pripreme
    podnošenjem zahteva za tehničke kapacitete planskoj službi, od strane organizatora, obezbeđuju se potrebni tehnički kapaciteti
    postavljanje tehnike u koju pored tehničkih uređaja spada i rasveta kao sastavni element tehničkih uslova, obavljaju tehničari odeljenja prenosne tehnike i odeljenje rasvete
Tehnička priprema za rad u objektu

## Slide 18
    Povezivanje tehničkih uređaja i rasvete na električnu energiju može se obaviti na više načina:
    priključenje na izvor el. energije samog objekta
    priključenje na izvor el. energije javne mreže
    priključenje na agregat
    Za potrebe direktnog prenosa potrebno je:
        uspostaviti linkovsku vezu
        sporazumnu vezu
Tehnička priprema za rad u objektu

## Slide 19
Tehnička priprema u eksterijeru

## Slide 20
Tehnička priprema na lokaciji

## Slide 21
Tehnička priprema u studiju

## Slide 22
Tehnička priprema u studiju

## Slide 23
Tehnička priprema u studiju

## Slide 24
Tehnička priprema u objektu

## Slide 25
Mobilna rasveta sa priborom

## Slide 26
Mobilni agregati

## Slide 27
Mobilna rasveta sa priborom

## Slide 28
Mobilna režija

## Slide 29
Mobilna režija

## Slide 30
Mobilna režija

## Slide 31
Mobilna rasveta sa priborom

## Slide 32
„Baunser“ – difuzer ram za rasvetu

## Slide 33
„Baunser“ – difuzer ram za rasvetu

## Slide 34
Držač rasvetnog tela na barikudi

## Slide 35
Postavka rasvete na objektu

## Slide 36
Razvodna kutija za priključenje na el. mrežu

## Slide 37
Agregati za el. energiju

## Slide 38
Mobilni agregat sa razvodnom tablom

## Slide 39
Postavka rasvete